## Slide 1: Разработка методов CV для задач оперативной классификации и детектирования продуктов производства
Киселев Эдуард

## Slide 2: Актуальность и проблематика
На средних производствах (до 1000 чел.) визуальный контроль и учет выполняются вручную.
Контроль изделий на промежуточных этапах, контроль потока в производстве и учёт межоперационных запасов — это значительный объём работ, который выполняют сотрудники, не занятые непосредственно в производстве.
По оценкам предприятия, на такие кадры может приходиться до 25–30% фонда оплаты труда.
Текучка кадров – обучение нового человека требует времени, человек который плохо знаком с технологией совершает повышенное количество ошибок
  Digiesi et al. (2023) HEP ≈ 0,2% на одну инспекционную операцию Визуальный контроль электронных плат, реальный завод

## Slide 3: Актуальность и проблематика
Потенциал CV: автоматизация контроля качества, учета запасов и т.д.
Визуальный контроль качества → задача обнаружения аномалий и дефектов (anomaly detection, defect detection).
Учёт изделий на промежуточных этапах → задача детектирования, классификации и подсчёта объектов.
  Соблюдение принципа FIFO
  Контроль потока в цехе
  Фиксация промежуточных операций
Барьеры внедрения:
Отсутствие готовых коробочных решений.
Отсутствие размеченных данных под конкретное производство.
Сложные условия: рабочие места не подготовлены для CV – освещение, запыленность, устоявщий технологический процесс в который плохо встраивается CV.
Необходима адаптация методов CV под конкретный процесс с оценкой экономики.

## Slide 4: Потенциальные задачи CV
1. Детектирование дефектов (Сложно для старта):
  Дефекты 1–2 мм при размере изделия 700 мм (нужно ~25 Мп).
  Риск смаза при скорости конвейера 1 м/с, сильные блики.
2. Подсчет остатков изделий:
  Плотное размещение изделий (сложно считать поштучно).
  Распределенные зоны, риск двойного подсчета.
3. Контроль садки (Оптимально для старта):
  Фиксация номенклатуры на вагонетках перед загрузкой в печь (~30 телег/сутки).

## Slide 5: Обоснование выбора задачи
Выбранная задача: Контроль изделий на вагонетках (загрузка печных телег).
Причины выбора:
  Не требует сверхвысокого разрешения (в отличие от поиска микродефектов).
  Возможность быстрой установки камер и сбора первых данных.
  Наличие оператора для валидации результатов на первом этапе.
  Позволяет быстро пройти полный цикл: сбор данных -> разметка -> обучение -> внедрение.
Задача детекции дефектов переносится на второй этап как перспективное развитие.

## Slide 6: Цель и задачи работы
Цель: Разработать и экспериментально проверить методы CV для оперативной классификации и детектирования продуктов производства на примере контроля садки.
Основные задачи:
  Проанализировать существующие подходы (обзор литературы).
  Разработать методику сбора и разметки данных на производстве.
  Собрать пилотный датасет и обучить базовые модели детекции/классификации.
  Оценить технические метрики и экономическую целесообразность.

## Slide 7: Первоначальный обзор источников
1. Deep Industrial Image Anomaly Detection: A Survey (2023)
  Обзор подходов к обнаружений аномалий(дефектов) на изображениях
2. Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection (2022)
  Автоматическое обнаружение дефектов в промышленном производстве в условиях «холодного старта» на MVTec AD датасете
3. Drone-aided Detection of Weeds: Transfer Learning for Embedded Image Processing (2022)
  В статье, в том числе, рассматривается hardware часть. Обоснование выбора архитектуры (SegNet, U-Net) и edge-развёртывания.

## Slide 8: Ожидаемые результаты
1. Пилотный датасет (изображения/видео телег, изделий, зон загрузки).
2. Обученная модель для детектирования объектов и алгоритм учета.
3. Оценка точности (метрики) и устойчивости алгоритма.
4. Экономическое обоснование: расчет затрат на оборудование и разротку и обучение против снижения ручного труда и ошибок учета.